## Slide 1
107 高科技產業生產實務研究專題
藍牙傳輸於室內定位之應用
第二組 專題組員
葉庭羽、廖重安、顏頎、蔡瑋漢
莊智霖、王智威、林逸翔、張丞中

## Slide 2
目錄
CONTENS
CH.01
緒論
CH.02
CH.03
CH.04
研究方法
研究結果
未來展望

## Slide 3
P
art 01
緒 論

## Slide 4
隨著工業4.0的發展，在工業的應用上，定位應用主要在於設備審核計算、調度和安排生產等活動，並在其基礎下結合製造執行系統(Manufacturing Execution System, MES)系統，能夠進一步提高工廠的生產效率。從過去的GPS定位發展開始，從使用需求上，對於定位系統精準度要求逐年增高，使用無線電波技術的WiFi、藍牙、RFID與UWB等技術相繼出現。以精準度而言，UWB技術之定位系統的定位能力也使其成為主流。
研究背景
生產安排
設備審計
設備調度
定位技術
MES系統
效率提升
Notes: 從過去的GPS定位開始，在使用需求上，對於定位需要的精準度逐漸增加，主要透過無線電波技術的WIFI、藍牙BLE、RFID與UWB等技術相繼出現，而其中也以UWB技術的精確度最高，也是目前的主流。

## Slide 5
就定位而言，GPS技術僅限於在室外定位，在製程方面多半在廠房內進行，因此工業室內定位技術的應用上，以使用無線電波為主。近年來超寬頻(Ultra-Wideband,UWB)和無線射頻辨識(Radio Frequency Identification,RFID)技術雖然作為工業上室內定位的解決方案之一，然而這兩種技術建置成本較高，WiFi與藍牙的成本則相對較低，因此本組想透過使用兩者技術進行研究。
研究動機
Notes: 由於現在GPS技術只能用在室外定位，且近年來UWB和RFID技術雖然做為工業上室內定位的解決方案之一，但所需成本就高，反之WIFI與藍牙成本則相對較低，因此我們想透過使用兩者的技術進行研究。

## Slide 6
就現況而言，室內定位均透過無線電波來進行定位，而WiFi 和 藍牙之技術曝光率及使用量非常龐大，但在工業及商業用之室內定位上則未有如同UWB如此明顯之應用表現；藉此，透過本次研究，本組想找出在無線電波中，使用UWB與RFID之外的技術（WiFi、藍牙）所能帶的室內定位效果，進行實測、數據分析、三角定位，以探討不同技術的特性，並針對：
一、 WiFi、藍牙定位之可行性和功效
二、具有較佳成效之室內定位實務應用、商業化之探討
上述兩點進行「是否有成本相對較低且可行之室內定位系統」之討論。
研究目的
Notes: 主要探討不同技術的特性，針對wifi和藍牙定位的可行性與功效，對將具有較佳成效的室內定位進行實務應用和商業化之探討。

## Slide 7
P
art 02
研究方法

## Slide 8
研究流程與架構
資料蒐集
研究架構構想
WiFi訊號實測分析
BT訊號實測分析
三角定位架構測試
資料庫
建立
Matlab製圖定位
VS
WiFi訊號實測分析
Arduino 程式撰寫
訊 號 實 測
Excel 數據分析
BT 訊號
實測分析
Arduino 程式撰寫
訊 號 實 測
Excel 數據分析
WiFi與BT訊號特性之比較
BT訊號與天線長度之關聯分析
WIN
Notes: 本組研究使用Arduino進行程式撰寫，以實現WiFi及藍牙之數據蒐集，透過Excel針對兩者進行分析討論後，針對兩種無線電波發出訊號特徵進行比較，透過Excel針對兩者進行分析討論後，選擇與漸進線擬合程度較高的無線電波接續進行定位的前置作業。
接續以藍牙為基礎進行定位之研究；藍牙數據將透過WiFi傳輸到Database進行儲存，並與Matlab進行連結，透過撰寫定位程式，將數據進行運算及製圖。
主要的流程是用arduino撰寫程式後對wifi和藍牙的訊號進行實測，將得到的資料用excel進行分析，並以三角定位的原理進行運算，後將資料上傳到由php建置的資料庫，再將資料透過matlab讀取畫圖。 由此流程來進行wifi和藍牙訊號特性的比較和藍牙訊號與天線長度的關聯分析。

## Slide 9
研究流程與架構
三角定位架構測試
Arduino 程式撰寫
建構定位模型
PhpMyAdmin資料庫結構設定
Php程式撰寫
資料庫
建立
Matlab
製圖定位
Excel數據分析 Php程式撰寫
帶入Excel數據以撰寫程式
Notes: 本組研究使用Arduino進行程式撰寫，以實現WiFi及藍牙之數據蒐集，透過Excel針對兩者進行分析討論後，針對兩種無線電波發出訊號特徵進行比較，透過Excel針對兩者進行分析討論後，選擇與漸進線擬合程度較高的無線電波接續進行定位的前置作業。
接續以藍牙為基礎進行定位之研究；藍牙數據將透過WiFi傳輸到Database進行儲存，並與Matlab進行連結，透過撰寫定位程式，將數據進行運算及製圖。
主要的流程是用arduino撰寫程式後對wifi和藍牙的訊號進行實測，將得到的資料用excel進行分析，並以三角定位的原理進行運算，後將資料上傳到由php建置的資料庫，再將資料透過matlab讀取畫圖。 由此流程來進行wifi和藍牙訊號特性的比較和藍牙訊號與天線長度的關聯分析。

## Slide 10
室內定位技術介紹
無線電波：
無線電波是指在電磁波中，波長比微波更長的電磁波，波長約在100 公尺到104 公尺，對應頻率約為3 MHz～300 GHz
無線接收信號強度：
Received Signal Strength Indicator, RSSI
隨著距離的改變，無線電波在空氣傳輸的過程中，將有不同程度的能量衰減，本次研究依照此特性進行定位，RSSI為接收信號強度指標，單位為dbm；藉由收集RSSI與距離產生的變化，透過試算表進行分析，便可估測接收與發送端之間的距離，進而達到定位的目的。
> -50 dbm
-50 dbm ~ -60 dbm
-60 dbm ~ -70 dbm
< -70 dbm
Notes: RSSI（Received Signal Strength Indicator）
隨著距離的改變，無線電波在空氣傳輸的過程中，將有不同程度的能量衰減，本次研究依照此特性進行定位，RSSI為接收信號強度指標，單位為dBm；藉由收集RSSI與距離產生的變化，透過試算表進行分析，便可估測接收與發送端之間的距離，進而達到定位的目的。
無線電波是指在電磁波中，波長比微波更長的電磁波，波長約在100 公尺到104 公尺，對應頻率約為3 MHz～300 GHz；在資訊界短距離資訊傳輸使用的無線通訊包含： WiFi、藍牙(Bluetooth)、射頻辨識系統(Radio Frequency Identification，RFID) 及 超寬頻(UWB)。
WiFi ：基於IEEE 802.11標準的無線區域網路技術，使用頻段以2.4及5
GHz為主，標準由WiFi Alliance訂定。
藍牙 ：運用跳頻展頻技術(Frequency Hopping Spread Spectrum -- FHSS)方
式使藍牙晶片的兩端以某一特定形式的窄頻載波同步地在2.4至
2.485 GHz頻段上傳送訊號。
RFID ：系統組成為天線、感應器及接收器，由國際電信聯合會提出規範，
利用感應器發射無線電波，觸動感應範圍內的RFID標籤，藉由電
磁感應產生電流，供應RFID標籤上的晶片運作並發出電磁波回應
，感應器頻段為135KHz以下、13.56MHz、433.92MHz、860M至
930MHz、2.45GHz以及5.8GHz。
UWB ：美國聯邦通訊委員會FCC於2002年發布商用化規範，透過相關器
（Correlator）進行脈波整形與基頻接收，用模板波形乘以接收到的射頻信號，積分得出直流輸出電壓，相乘和積分只發生在脈衝持續時間內，間歇期則無，處理過程小於1ns採用脈衝位置調製PPM單周期脈衝來攜帶信息和通道編碼，一般工作脈寬0.1至1.5ns，重覆週期在25至1000ns；使用3.1 至 10.6 GHz之頻段。
三角定位法廣泛運用於衛星定位上，黑點(Xd , Yd)為使用者所在位置，(Xa , Ya)、(Xb , Yb)、(Xc , Yc)為三顆感測器的已知位置，da、db、dc為三顆感測器和使用者的距離。
左邊為目前較為常見的四種室內定位方法特性的比較圖，但由於RFID和UWB的成本過高所以不納入這次研究的目標，主要以成本相對較低的WIFI和藍牙BLE進行研究，而RSSI為接收信號強度的指標，單位為DBM，收集RSSI與距離產生的變化來達到定位的目的。

## Slide 11
室內定位技術介紹
三角定位：
三角定位法廣泛運用於衛星定位上，黑點(Xd , Yd)為使用者所在位置，(Xa , Ya)、(Xb , Yb)、(Xc , Yc)為三顆感測器的已知位置，da、db、dc為三顆感測器和使用者的距離。
本次研究使用ESP-32及Beacon進行實驗。
ESP-32 * 3
Beacon
Notes: 三角定位法廣泛運用於衛星定位上，黑點(Xd , Yd)為使用者所在位置，(Xa , Ya)、(Xb , Yb)、(Xc , Yc)為三顆感測器的已知位置，da、db、dc為三顆感測器和使用者的距離。
三角定位法是一種數學原理，主要運用兩台或兩台以上的探測器在不同位置探測目標位置，後運用三角幾何原理確定目標位置和距離，左下角為三角定位使用的公式

## Slide 12
軟硬體工具介紹
Arduino
PhpMyAdmin
Matlab
Linklt 7697
ESP-32
Beacon
Notes: Arduino
基於簡單易用的硬體與軟體open source 開源平台，能作為獨立的核心並透過撰寫程式，來控制機器人、智能車、雷射槍等電子設備，也可用於開發交互式對象，採取各種開關或傳感器輸入，控制各種燈，電機和其他物理輸出；本次專題研究透過其資源進行LinkIt 7697和ESP-32之程式撰寫，以達成數據實測蒐集和軟硬體間的訊息傳遞。
PhpMyAdmin
PhpMyAdmin 是一個以PHP為基礎，以Web-Base方式架構在網站主機上的MySQL的資料庫管理工具，讓管理者可用Web介面管理MySQL資料庫；本次專題研究透過上述之資源將數據進行儲存，以便接續Matlab之定位製圖。
Matlab
Matlab具有整合數值分析、矩陣計算及信號處理的功能，並具備將資料進行繪圖表現的計算能力，常用於演算法開發、資料視覺化、資料分析以及數值計算的進階技術計算語言和互動式環境；本次專題研究透過上述功能進行室內定位之程式撰寫，以驗證研究之可行性。
LinkIt 7697
LinkIt 7697 是一塊針對物聯網應用的開發板。 它基於MT7697 系統單晶片，具有含浮點運算的ARM Cortex-M4 微控制器，並整合了802.11b/g/n WiFi 無線網路與Bluetooth 4.2 低功耗藍牙；本次研究使用上述功能進行WiFi訊號的實測與數據分析。
ESP-32
ESP32是一系列低成本，低功耗的單晶片微控制器，集成了WiFi和雙模藍牙。 ESP32系列採用Tensilica Xtensa LX6微處理器，包括雙核心和單核變體，內建天線開關，RF變換器，功率放大器，低雜訊接收放大器，濾波器和電源管理模組；同時ESP32為本次研究之重點硬體，使用其藍牙進行數據實測及傳輸，並透過WiFi將實測數據上傳至Database進行儲存。
Beacon
Beacon是蘋果公司提出的「一種可以讓附近手持電子設備檢測到的一種新的低功耗、低成本信號傳送器」的一套可用於室內定位系統的協議這種技術可以使一個智慧型手機或其他裝置在一個Beacon基站的感應範圍內執行相應的命令；本次研究便以其作為藍牙訊號實測對象及室內定位之目標物。
左邊為使用的軟體右邊為硬體而這次使用eps32和linkit7697來做為這是研究的重點硬體，linkit主要用於wifi訊號的實測和分析，esp32則是藍牙的實測及傳輸。
Beacon則作為這次測試藍牙訊號實測的對象及室內定位的目標物
左方程式部分則用arduino進行esp32和linkit7697程式的撰寫 由phpmyadmin建立資料庫將數據儲存。
而matlab具有整合數據分析和矩陣計算的能力，可將得到的資料進行繪圖表現

## Slide 13
程式撰寫介紹-WiFi掃描取樣
start
設定Wifi環境
做 printwifistatus
方法
顯示樣本值
結束
顯示wifi訊號
手機發送WiFi訊號
Linkit7697掃描取樣
Notes: 在環境的部份，我們是使用手機的熱點連接到Linkit ，所以手機是我們取RSSI值目標，程式部分在wifi成功連接後，我們使用printWifiStatus 方法，進行100次的取樣，每次取樣為掃描5次RSSI值的平均值，所以我們總共有500個樣本數，最後掃瞄100次後自動結束。

## Slide 14
程式撰寫介紹-藍芽掃描取樣
start
設定BLE藍牙環境與陣列
設定將資料存在陣列的方法
BLE掃描
從陣列抓取
數值
清空陣列
Beacon發送BLE訊號
Esp-32掃描取樣
Notes: 在架設好掃描環境後，我們設定了兩個陣列，分別存取手環的名字與RSSI值，掃描的值會被存取的陣列裡面，因為我們後來選擇了BLE做為研究方向，存在陣列是為了要將資料存在DATABASE，而選擇BLE的原因會在結論那邊詳細說明。

## Slide 15
程式撰寫介紹-藍芽掃描取樣
顯示藍芽訊號
Beacon發送BLE訊號
Esp-32掃描取樣
Notes: 在架設好掃描環境後，我們設定了兩個陣列，分別存取手環的名字與RSSI值，掃描的值會被存取的陣列裡面，因為我們後來選擇了BLE做為研究方向，存在陣列是為了要將資料存在DATABASE，而選擇BLE的原因會在結論那邊詳細說明。

## Slide 16
BLE掃描
從陣列抓取數值
清空陣列資料
程式撰寫介紹-藍芽掃描取樣
Beacon發送BLE訊號
Esp-32掃描取樣
Notes: 存取陣列後BLE本身會進行掃描，從陣列抓取剛剛存取的數值，而清空資料完後會準備下一次的掃瞄。

## Slide 17
程式撰寫介紹-Esp-32子機三角定位掃描
設定ESP_NOW傳送資料格式
設定傳輸到接收端的IP位置
start
設定BLE藍牙環境與陣列
設定到接收的IP位置與ESP_NOW參數
BLE掃描
從陣列抓取
數值
將資料傳給Esp-32主機
清空陣列
Beacon發送BLE訊號
Esp-32子機掃描取樣
Notes: 由於我我們ble三角定位是基於ble掃描取樣的程式架構進行撰寫，所以我們在增添的步驟會用紅色格子表示，，在一開始ble成功存取手環名子和rssi值後，我們會為三台子機設定主機的IP位置，再為需要上傳的數據設定資料格式和傳送方法。

## Slide 18
程式撰寫介紹-Esp-32子機三角定位掃描
Beacon發送BLE訊號
Esp-32子機掃描取樣
初始化及設定ESP_NOW參數
start
設定BLE藍牙環境與陣列
設定到接收的IP位置與ESP_NOW參數
BLE掃描
從陣列抓取
數值
將資料傳給Esp-32主機
清空陣列
Notes: 當子機從自身存取的陣列抓取數值後，從我們初始化esp_now參數，就會開始執行esp的功能，並與主機進行連接。

## Slide 19
傳送資料
Esp-32主機彙整資料
Esp-32子機傳值
程式撰寫介紹-Esp-32子機傳值至主機
Notes: 在子機抓取陣列資料之後我們會將數據傳到主機，之後才會清空陣列。

## Slide 20
start
設定 database IP 位置
設定接收方法
接收ESP-32
的資料
傳送到資料庫
設定資料庫IP位置
Esp-32主機彙整傳值
Database接收資料
程式撰寫介紹-Esp-32主機傳值至Database
Notes: 首先我們先設定了Database的位置，然後再設定主機的資料格式。

## Slide 21
start
設定 database IP 位置
設定接收方法
接收ESP-32
的資料
傳送到資料庫
設定接收方法
Esp-32主機彙整傳值
Database接收資料
程式撰寫介紹-Esp-32主機傳值至Database
Notes: 首先我們先設定了Database的位置，然後再設定主機的資料格式。

## Slide 22
start
設定 database IP 位置
設定接收方法
接收ESP-32
的資料
傳送到資料庫
接收訊號
傳到資料庫
程式撰寫介紹-Esp-32主機傳值至Database
Esp-32主機彙整傳值
Database接收資料
Notes: 資料格式同步後，主機就會將三台機器收集到的數據傳輸到database。

## Slide 23
程式撰寫介紹-PHP
PHP程式-溝通協議
建立參數
傳到資料庫
Esp-32主機彙整傳值
Database接收資料
Notes: 於PhpMyAdmin Database欄位架設完成後，需要設定Esp-32主機與Database間之聯絡窗口，透過撰寫Php程式撰寫做為雙方之溝通協議，以接續進行資料儲存；而Matlab將抓取資料進行製圖。
首先左側是php程式碼的部分，由上面的程式碼第2行到第15行開始，我們先建立database所需要的參數，包括ip位置、user密碼以及哪一個資料庫，那我們這次所使用的資料庫是mysql，ip位置是學校 那剩下的部分就是透過以上所設的參數去接受arduino所上傳的資料，然後再上傳到database。

## Slide 24
程式撰寫介紹-Matlab主程式撰寫
figure
N1 = 1000 ; N2 = 10 ;
th = linspace(0,2*pi,N1)' ;
c1 = [0 0.5] ; % center of first cirlce
c2 = [1.5 2] ; % center of second circle
c3 = [2 0] ; % center of third circle
while true
conn = database('guest','','');
curs = exec(conn,'SELECT * FROM test');
curs = fetch(curs);
setdbprefs('datareturnformat','numeric');
B = flipud(curs.Data);
a = B(1,:)
for i = 1:3
if a(i) < -90
a(i) = -89;
else
a(i) = a(i);
end
q(i) = a(i);
環境設定
syms y1 y2 y3;
z1 = 0.0006*(q(1)^2) + 0.0285*q(1) + 0.3233 - y1;
z2 = 0.0006*(q(2)^2) + 0.0285*q(2) + 0.3233 - y2;
z3 = 0.0006*(q(3)^2) + 0.0285*q(3) + 0.3233 - y3;
% 利用 solve 函式求解方程
s1 = vpa(solve(z1)); s2 = vpa(solve(z2)); s3 = vpa(solve(z3));
rectangle('position',[0,0,2,2],'curvature',[0,0],'edgecolor','b');
plot(c1(1),c1(2),'o')
plot(c2(1),c2(2),'o')
plot(c3(1),c3(2),'o')
[locx,locy] = triposition02
(c1(1),c1(2),s1,c2(1),c2(2),s2,c3(1),c3(2),s3)
plot(locx,locy,'r*')
hold on
pause(4);
end
建立參數 與 連動副程式
Notes: 接下來在Matlab主程式中，我們先分別設定出三個ESP32的位置以方便後續定位。我們先連線到database，將ESP32所上傳的資料抓取到matlab裡。由於測試許多次，都無法直接取得database最下方也就是最新的一筆資料，所以我們先將全部的資料都抓下來，透過反置矩陣的方式讓最新一筆資料擺放置最上方後，再取出最上方的最新資料。而因為透過先前的測量我們發現，當RSSI數值小於-90的話，後續計算時會極度不準確，因此我們設定當抓取到的資料中，如果小於-90，則會自動設定為-89，以便後續計算。接著透過我們在excel上計算出的公式，將取得的RSSI數值轉換成二維座標中的實際距離。最後我們畫出代表測試空間的方框、標示出三個ESP32的位置，透過triposition副函式的方式計算出可能的定位點，以紅色的點作為標示。

## Slide 25
function [locx,locy] = triposition02(x1,y1,d1,x2,y2,d2,x3,y3,d3)
% 三角定位法
%輸入：
% 1.參考節點A（x1,y1）,B(x2,y2),C(x3,y3)
% 2.定位節點O(locx,locy)到這三點的距離分别為d1,d2,d3
% （locx，locy)為計算的定位節點O點的位置坐標
syms x y %f符號變量
%--------------求解方程組------------------------------------
%-------理想情況到實際情況的變動部份-----------------------
f1=(x-x1)^2+(y-y1)^2-(x-x2)^2-(y-y2)^2-d1^2+d2^2;
f2=(x-x1)^2+(y-y1)^2-(x-x3)^2-(y-y3)^2-d1^2+d3^2;
f3=(x-x2)^2+(y-y2)^2-(x-x3)^2-(y-y3)^2-d2^2+d3^2;
% 解關於x,y的符號方程組，得到解的符號表示，並存入xx,yy
[xx,yy] = solve(f1,f2,f3,x,y);
%--------------變動部份截止-------------------------------
px = eval(xx); %解的數值px(1),px(2)
py = eval(yy); %解的數值py(1),py(2)
if px > 2
px = 1.9;
elseif px < 0
px = 0.1;
else
px = px;
end
if py > 2
py = 1.9;
elseif py < 0
py = 0.1;
else
py = py;
end
locx = px;
locy = py;
程式撰寫介紹-Matlab副程式撰寫
Main Code
Sub Code
架構建立
執行運算
Notes: 在triposition副函式的部分，我們是使用三角定位法的方式進行運算：定義輸入三個點的座標，以及輸入想要定位的點與三個點的距離，所以三個點剛好分別就是我們三個ESP32的座標，距離就是我們前面提到透過excel公式所計算出的距離。我們透過圓的公式相減求出兩圓交點，總共有有三組公式，最後求解三組公式，會得出一個計算結果的點，即為我們的定位點。而我們在測試中有發現在靠近方框的邊界時，會因計算而跑出範圍外的狀況，因此我們設定當計算出的座標超過邊界時，將自動拉回在靠近邊線的界線座標內。

## Slide 26
P
art 03
研究結果

## Slide 27
Wifi & BT訊號特性之比較
使用硬體：LinkIt 7697 、 SONY G8142
將平均數之數據，與中位數和眾數做比對後，可知WiFi擁有落點起伏過大且不規則的致命缺點，2M後的實測數據於-70和-90間游走，4M後其波動更為明顯，已失去定位上對於精度之參考價值，5M及6M間的實測平均數據更相差了14 dBm，導致透過試算表計算之漸進線(藍色虛線)，無法對應其實測數據。
Notes: 由上表平均數之數據，與中位數和眾數做比對後，可知WiFi擁有落點起伏過大且不規則的致命缺點，2公尺後的實測數據於-70和-90間游走，4公尺後其波動更為明顯，已失去定位上對於精度之參考價值，5公尺及6公尺間的實測平均數據更相差了14 dBm，導致透過試算表計算之漸進線(藍色虛線)，無法對應其實測數據。
上述作為對照組，本組將透過藍牙實測，決定接續定位使用之技術。

## Slide 28
Wifi & BT訊號特性之比較
使用硬體： LinkIt 7697 、 SONY G8142、Esp - 32[ RB2 ]、 Beacon [ BLUE ]
在可穩定接收藍牙訊號的10公尺內，其數據表現較WiFi優秀許多，相較於WiFi，藍牙訊號的落點表現較為和緩。
試算表計算之漸進線(橘色虛線)與實際數據仍存在一定之差異。
因此接續透過對Esp-32天線進行破壞，研究天線長度的縮減是否可改變藍芽實測曲線。
Notes: 在可穩定接收藍牙訊號的10公尺內，其數據表現較WiFi優秀許多，相較於WiFi，藍牙訊號的落點表現較為和緩，
試算表計算之漸進線(橘色虛線)與實際數據仍存在一定之差異。
因此接續透過對Esp-32天線進行破壞，研究天線長度的縮減是否可改變藍芽實測曲線。
天線長度與訊號強度關係
提高實測數據與其漸進線之匹配。

## Slide 29
BT 天線長度與訊號強度關係
參數設定：ESP-32 [ TEST ]
Beacon [ BLUE ]
Cut [ C1 ]
[ C2 ]
[ C3 ]
[ C4 ]
[ C5 ]
[ C6 ]
[ C7 ]
對ESP-32的天線進行七次破壞，由上表數據顯示藍芽實測曲線大致一致，訊號強度將隨天線長度的縮減下降，第五刀 C5時無法在2.5公尺無法收到訊號，進階測量到C6和C7時，均在Beacon在1公尺以後無法接收其訊號。
Notes: 對ESP-32的天線進行七次破壞，由上表數據顯示藍芽實測曲線大致一致，訊號強度將隨天線長度的縮減下降，第五刀 C5時無法在2.5公尺無法收到訊號，進階測量到C6和C7時，均在Beacon在1公尺以後無法接收其訊號。

## Slide 30
室內定位架構
藍牙訊號特性→2.5米內
Notes: 延續上述資料，本組將以藍牙作為本次定位的實驗對象，使用RB2及BLUE進行數據實測分析，並將距離設為Y軸以利試算表之分析及為後續Matlab定位訊號與距離公式之帶入提供參考。
透過Excel進行數據分析，漸進線與實測數據在2.5公尺內擁有最為理想之匹配。

## Slide 31
室內定位架構
數據上傳至Database的過程中，Database為單一窗口，需要先行將三筆資料匯入同一台裝置以進行上傳。
另一方面，若一台Esp-32同時進行Beacon訊號蒐集（RSSI）和資料統整上傳，其CPU和記憶體無法負荷。
經過數次嘗試建構定位雛形，最終使用三台Esp-32個別蒐集Beacon之訊號（RSSI）並將其數據於Esp-32主機進行彙整，統一傳送至Database進行儲存。
Notes: 數據上傳至Database的過程中，Database為單一窗口，需要先行將三筆資料匯入同一台裝置以進行上傳；另一方面，若一台Esp-32同時進行Beacon訊號蒐集（RSSI）和資料統整上傳，其CPU和記憶體無法負荷。
經過數次嘗試建構定位雛形，最終使用三台Esp-32個別蒐集Beacon之訊號（RSSI）並將其數據於Esp-32主機進行彙整，統一傳送至Database進行儲存。

## Slide 32
MATLAB 三角定位製圖
藍牙數據實測
實測環境設定
Notes: 左圖是我們實測環境的設定，將ESP32至於座標系(0,0.5) (1.5,2) (2,0)的位置，用來定位2*2公尺內beacon的位置
右邊是我們硬體實測的數據，這3張圖是我們3台esp32 RSSI跟距離的關係圖，3台ESP32分別是RB RB1 跟RB2，透過關係圖顯示，第一張圖RB的趨勢線較為接近我們實測的數值，所以我們決定使用RB趨勢線公式來進行三角定位的製圖。
。

## Slide 33
MATLAB 三角定位製圖
Beacon實際擺放位置( 1 , 1 )
Beacon實際擺放位置( 1.8 , 0.2)
Beacon實際擺放位置( 0.3 , 0.5 )
Notes: 這是三角定位實測的數據，將beacon至於坐標系(1,1) (1.8,0.2) (0.3,0.5)，經過以下實測，我們可以發現定位的位子與實際的位子，有大約15公分的誤差。

## Slide 34
研究總結
 | UWB | BLE
成本 | 6-8萬 | 設備(1000)+軟體建置 (兩個學期，人力成本估算2萬)
建構時間 | 直接購買 | Esp32*4、Beacon*1、資料庫建置
功耗 | 高 | 低-有些裝置可持續五年以上
維護成本 | 高 | 低-電池不需要經常更換
部屬成本 | 高 | 低
準確度 | 10*10m環境下，誤差10cm內 | 2*2m環境下，誤差15cm內
透過撰寫程式碼及數據實測，使用WiFi及藍牙均可透過程式撰寫在Matlab實現定位製圖，其問題在於定位的準確性及定位範圍；WiFi熱點分享近年來已成為手機的標配，其缺點在於WiFi容易受到障礙物與其他無線電波訊號之干擾，並在實際量測RSSI值中，其曲線以不規則的方式呈現，於接續定位將造成誤差過大，難以進行；因此WiFi使用於室內定位之可行性並不顯著。
另一方面，BLE的優點為功率低、成本低，但是根據我們量測的RSSI值中，雖然有著不錯的精確性，但其有效參考值為2.5公尺，所以我們室內定位的大小也侷限在2*2公尺的空間中，且後期需要持續對程式碼進行優化，因此我們對可行性的評估並不樂觀。
Notes: WiFi近年來已成為手機的標配，其缺點在於WiFi容易受到障礙物與其他無線電波訊號之干擾，並在實際量測RSSI值中，其曲線以不規則的方式呈現，於之後定位將造成誤差過大；因此WiFi使用於室內定位之可行性並不顯著。
另一方面，因為低功耗藍牙的RSSI值有效參考值只有2.5公尺，所以相較於UWB，雖然有著稱本低的優勢，但BLE可行的定位範圍卻遠小於UWB，若要實際應用於生活上，還需對軟硬體的應用進行更進一步的優化。

## Slide 35
P
art 04
未來展望

## Slide 36
實務應用的可行性
實務應用、商業化之探討
可利用於家中寵物生活上，透過將beacon晶片藏於項圈中，在家中寵物進入感知範圍，並接近範圍中的飼料機和飲水盆時，可自動在飼料盆和飲水盆添加飼料與水，避免主人不再家時，寵物沒飯吃。
Notes: 兩種技術實務應用、商業化之探討
因為前定位範圍受限，目前的構想是可以將其利用在家中特定的小區域裡
例如，透過將beacon晶片藏於項圈中，在家中寵物進入感知範圍，並接近範圍中的飼料機和飲水盆時，可自動在飼料盆和飲水盆添加飼料與水，避免主人外出時，寵物沒飯吃。

## Slide 37
未來課題
「廉價且可行之室內定位系統」確實能夠透過藍牙硬體設備及程式撰寫來實現，其困難點在於定位環境侷限其應用範圍；接續需要透過持續優化程式碼和硬體間的應用，加強定位的準確度、速度，並加大感測範圍，使感測範圍能夠遍布室內每個角落，在將來與IoT產品結合，大幅提升人類生活的便利性。
Notes: 「廉價且可行之室內定位系統」確實能夠透過藍牙硬體設備及程式撰寫來實現，其困難點在於定位環境侷限其應用範圍；之後需要透過持續優化程式碼和硬體間的應用，加強定位的準確度、速度，並加大感測範圍，使感測範圍能夠遍布室內每個角落，並在將來與iot智慧家居結合，大幅提升人類生活的便利性。

## Slide 38
工作分配
程式撰寫：林逸翔 顏 頎 莊智霖 葉庭羽
實際量測：葉庭羽 廖重安 王智威 張丞中
文書撰寫：葉庭羽 蔡瑋漢 廖重安 王智威 張丞中
彙整編排：蔡瑋漢 葉庭羽
簡報講解：張丞中 廖重安 莊智霖 蔡瑋漢 王智威

## Slide 39
T H A N K S
謝 謝 聆 聽